## Slide 1
Sammeln
Ende
Start
Ablauf
Dokumente
Hilfsmittel
Ablauf / Tätigkeiten
Sterilisation
6.4.0.1 PB Sterilisation
Sterilisation aller Produkte, die sterilisationsfähig und kontaminiert sind
Nach der Grobreinigung unter fließendem Wasser werden die Produkte in das Desinfektionsbad gelegt (Herstellerhinweis des verwendeten Mittels in Bezug auf die Verweildauer beachten!)
Nachdem die Produkte gesäubert sind, wird eine Prüfung auf Sauberkeit (optisch) durchgeführt
Die Produkte werden in geeignete Verpackungen eingeschweißt (Herstellerangaben beachten)
Durchführung der Sterilisation anhand der vom Hersteller angegebenen Parameter
Wenn mehrere Teile oder die gesamte Sterilisation fehlgeschlagen ist, wird die Leitung informiert und das Problem gemäss der Prozessbeschreibung “Lenkung von Fehlern“ beseitigt
Pflege der Sterilisationsliste mit Angaben über die durchführende Person, Datum, Ergebnis, Anzahl der Produkte, abschliessende Wartung (Sauberkeit herstellen)
nein
verant-
wortlich
Mitarbeit
Sterilisation erfolgreich und alle Produkte in Ordnung?
Datenpflege /
Abschluss
Nach Abkühlen der Teile wird der Sporenteststreifen auf farbliche Veränderung und die eingescheweissten Produkte auf Dichtheit geprüft
Müssen Produkte eingeschweisst werden?
Prozesseigner:
Output:
Input
Prozessende:
Prozessbeginn:
Messwerte
Vorzimmer
Zur Sterilisation vorgesehene Produkte sind steril
Kontaminierte, sterilisierbare Produkte, Sterilisator, Herstellerangaben
Durchführung der Sterilisation und Einlagerung der Artikel an den vorgesehenen Ort
Sammeln der Produkte, welche zur Sterilisation anstehen
100 % der anstehenden Teile sind sterilisiert, Desinfektionsbad nicht länger als vor 24 Stunden erneuert, Sporentestband hat angeschlagen = 100 %, Herstellerangaben zur Sterilisationsgeräten zu 100 % erfüllt
Vorzim-
mer
Vorzim-
mer
Leitung
Sperrung der nicht sauberen Teile und Aufbereitung bei der nächsten Sterilisation (Desinfektionsbad)
Wenn nur einzelne Teile noch kontaminiert sind, werden diese ausgesondert, gesperrt und bei der nächsten Sterilisation wieder verarbeitet
Desinfektion
Reinigung
Sperrung
Verpackung
ja
Sterilisation
nein
Prüfung
nein
Sind alle Teile sauber?
Sind nur einzelne Produkte missglückt?
PB “Lenkung
von Fehlern“
ja
ja
MA
Vorzim-
mer
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
Erstellt/Datum
2004-06-27
Geprüft/Datum
2004-09-18
Freigegeben/Datum
2004-10-01
Seite 1 von 1
Revision: 0
© Copyright Martin Schaller, www.zaschaller-plauen.de
ZAP
Martin Schaller Plauen
nein
ja